AVBRYTBAR FORSINKELSE. NC-STYRT.

ART.NR 2141A

FORSINKELSE JUSTERBAR MED POT. STD. TID: 0-8 MINUTTER. ANDRE TIDER KAN BESTILLES.

DRIVSPENNING: 12V dc.

STRØMTREKK:

I HVILE: 20 mA, AKTIV: 50 mA.

I NC-SLØYFEN: 2 mA.

MAKS. BELASTNING OVER RELEKONTAKT: 1 A 24V dc.

LEVERES I HVIT PLASTBOKS MED MÅL:  L B H 110 X 85 X 28 mm. (PCB MÅL: 60 X 50 mm)

NC-INNGANGEN KAN ÅPNES OG LUKKES INNENFOR VALGT TID.  OVERSKRIDES DENNE TIDEN, VIL RELEET BLI AKTIVERT SÅ LENGE INNGANGEN ER ÅPEN. HVIS INNGANGEN BLIR LUKKET MENS RELEET ER AKTIVT, BLIR DETTE RESATT I SAMME ØYEBLIKK.

18.7.2000 / F2141A

---------------------------------------------------------------------------------------------------